## Slide 1
2024. 4. 26
SMEET LAB 김진민, 윤상원*
LSTM 기반 차량 모델 불확실성 변수 예측에
Sliding Mode Control 적용 가능성 연구

## Slide 2: Contents
01
Introduction
03
Sliding Mode Control
04
Long Short-Term Memory
02
Vehicle Model
04
Result
Notes: Introduction
  바퀴의 비선형 부분을 LSTM으로 예측하여 Sliding Mode Control의 입력값을 쓰겠다.
  Torque Vectoring
Vehicle Model
  Vehicle Model -> Fx, Fy
  Fx는 필요하다면 일정
  Fy는 ~~~~~~ 그래서 예측하기 어렵다
Sliding Mode Control
  Sliding Mode Control 설명
  계산식 설명
  결과고 + 중요하다.
Long Short Term Memory
  가볍게 설명
  데이터 선정 배경 및 데이터 수집
  결과
Result
  결과 보여주기

## Slide 3: Introduction
Control
Key Words
  Torque Vectoring
  Long Short-Term Memory (LSTM)
  Sliding Mode Control (SMC)

## Slide 4: Introduction
Control
Torque Vectoring
  좌우의 출력을 분배하여 선회능력을 향상시키는 기술
  Ex) Tank의 조향 방법, limited Slip Differential(LSD)
사진 출처 :https://www.autoevolution.com/news/what-is-torque-vectoring-and-how-it-works-152235.html
Torque Vectoring

## Slide 5: Introduction
Control
Long Short-Term Memory(LSTM)
  Long Term Dependcy를 해결하기 위해 S. Hochreiter and J. Schmidhuber(1997)이 고안
  Serial Data에 강한 이점을 보임
LSTM Model

## Slide 6: Introduction
Control
Sliding Mode Control(SMC)
  SMC는 비선형 제어 기법 중 하나로 Robut 제어
  주요 특징으로 정의된 Sliding Surface 위로 미끄러지면서(Sliding) 수렴
  제어 Input으로 Term을 추가하여 외란을 억제하여 안정적 제어 가능
  단, 키울수록 빠르고 안정적으로 수렴하지만 Chattering 문제가 발생
Sliding Mode Control

## Slide 7: Introduction
Control
차량 제어 시스템
  목표로 하는 값을 제어기에 입력하여 조종
Acc/Brake
Steering
Target Speed
Cornering
Vehicle Dynamic Model
Controller

## Slide 8: Introduction
Control
목표
  Vehicle Dynamic Model이 정확할 수록 제어기의 성능도 증가
  하지만 차량의 타이어는 비선형성이 강해 예측이 어려움
  따라서 이러한 비선형 부분을 Machine Learning으로 대체하여 예측하여 제어기에 반영하고자 함
Vehicle Dynamic Model

## Slide 9: Vehicle Model
Control
Vehicle Dynamic Equation
  차량의 Yaw moment Equation
Vehicle Dynamic Model

## Slide 10: Vehicle Model
Control
Tire Model
  전체 사용가능한 힘에는 한계가 존재
  타이어는 지면과 미끄러져서 이동하고 이에 따라 특성이 변화
  타이어의 횡방향 힘은 Slip Angle에 따라 변화한다.
Kamm’s Circle
Slip Angle
Lateral Force

## Slide 11: Vehicle Model
Control
Vehicle Dynamic Equation
  식을 구분
구동계의 출력을 통해 예측 및 조절 가능
예측을 위해서는 복잡한 식이 필요 및 조절 불가

## Slide 12: Sliding Mode Control
SMC 설계
  목표 Yaw rate()를 차량의 Neutral Steer로 설정
  현재 차량의 Yaw rate가 도록 Sliding Surface를 정의
  Sliding Surface :
Turning radius of vehicles
with neutral, under, and over steer

## Slide 13: Sliding Mode Control
Control Input 설정
  Sliding Surface가 수렴하기 위해서는 만족하고 Lyapunov function 미분 값인 만족하는 컨트롤 Input 선정
  정확하게 예측할 수록 K값을 작게 할 수 있음

## Slide 14: Long Short-Term Memory
데이터 수집
  실제 데이터 수집이 어려움, 이에 가상환경 시뮬레이션 CarMaker 사용
  CarMaker에서 제공하는 Formula Student 차량 사용
Formula Student Vehicle
CarMaker 11.2ver

## Slide 15: Long Short-Term Memory
데이터 수집
  Input Data는 Sensitivity Analysis 기법 중 하나인 Boruta Algorithm을 사용하여 선정
  전체 수집 가능 데이터 중 Velocity, Motor Torque(FL,FR,RL,RR), ay, Roll Vel, Yaw Vel, Steer angle 총 9개를 선정
  Output Data로는 선정 하여 지도학습 진행

## Slide 16: Long Short-Term Memory
데이터 수집
  Input Data는 Sensitivity Analysis 기법 중 하나인 Boruta Algorithm을 사용하여 선정
  전체 수집 가능 데이터 중 Velocity, Motor Torque(FL,FR,RL,RR), ay, Roll Vel, Yaw Vel, Steer angle 총 9개를 선정
  Output Data로는 선정 하여 지도학습 진행

## Slide 17: Long Short-Term Memory
LSTM 결과
  In

## Slide 18: Simulation and Result
SMC Gain 설정
  예측하지 않을 시 시스템이 안정되기 위해서는 만족
  최고속도 일 때 Sinus Steer Test 진행
  는
during a sinus steers for the controlled vehicle