## Slide 1
2024. 4. 26
김진민1), 윤상원*2)
1)한양대학교 미래자동차공학과, 2) 서울대학교 전자 정보공학부
SMEET LAB
LSTM 기반 차량 모델 불확실성 변수 예측에
Sliding Mode Control 적용 가능성 연구

## Slide 2: Contents
01
Introduction
03
Sliding Mode Control
04
Long Short-Term Memory
02
Model Design
05
Simulation and Result
Notes:   Motivation
    Torque Vectoring 위주로 재작성
    문제 재기를 위주로 작성
  바퀴 부분 제거 필요
  Design 이라는 명목으로 변경 및 재작성 필요
  Sliding Mode Control에서 한번에 정리
  LSTM동 동일

## Slide 3: Introduction
Control
Formula Student
  레이싱 차량은 코너를 도는 능력이 중요
  이를 위하여 여러가지 기술들이 사용됨
Formula Student
Notes: Torque –Vectiong 과 Torque Vectoing이 필요한 양

## Slide 4: Introduction
Control
Torque Vectoring
  좌우의 출력을 분배하여 추가적인 Yaw Moment 생성 가능
  이러한 Yaw Moment를 이용하여 선회능력, 핸들링을 향상 가능
사진 출처 :https://www.autoevolution.com/news/what-is-torque-vectoring-and-how-it-works-152235.html
Notes: Torque –Vectiong 과 Torque Vectoing이 필요한 양

## Slide 5: Introduction
Control
목표
  Torque Vectoring을 위해서는 필요한 Yaw Moment 계산이 중요
  차량의 타이어는 비선형성으로 인해 정확한 모델을 계산하기 힘듦
  ML 모델 중 하나인 LSTM으로 차량의 비선형 부분을 예측하여 모델링 정확도 향상을 통한 제어기 성능 향상 목표
LSTM으로 예측
Notes: Torque –Vectiong 과 Torque Vectoing이 필요한 양

## Slide 6: Model Design
Control
Vehicle Dynamic Equation
  조향각과 차량회전에 따라 3가지로 분류
  Under Steer : 차량 조향각보다 작게 회전
  Neutral Steer : 차량 조향각에 따라 회전
  Over Steer : 차량 조향각보다 많이 회전
Turning radius of vehicles
with neutral, under, and over steer

## Slide 7: Model Design
Control
Vehicle Dynamic Equation
  차량의 Yaw moment Equation
  차량 타이어에서 발생하는 힘으로 Yaw 가속도 계산 가능
Vehicle Dynamic Model

## Slide 8: Model Design
Control
Tire Model
  타이어에 작용하는 힘의 방향에 따라 식으로 구분 가능
  타이어의 는 구동계의 출력으로 예측 및 조절 가능
  타이어의 는 비선형성이 강해 예측과 조절이 힘듦

## Slide 9: Model Design
Control
Vehicle Dynamic Equation
  Yaw Moment Equation을 식으로 구분 가능
  조절 및 예측이 가능한 부분
  조절 및 예측이 힘든 부분

## Slide 10: Sliding Mode Control
Control
Sliding Mode Control
Sliding Mode Control(SMC)
  비선형 제어 기법 중 하나로 외란(Disturbance)에 강함
  주요 특징으로 제어하고자 하는 모델이 미끄러지면서(Sliding) 수렴하는 Sliding Surface을 정의
  단점으로 수렴할 시 Chattering이라는 입력의 떨림이 발생

## Slide 11: Sliding Mode Control
SMC 설계
Sliding Surface 설정
Switching Term 추가
Switching Term의 Gain 선정
Control Input 선정
수렴하고자 하는 값을 선정해 설정
Sliding Surface가 수렴하는 값 선정
Lyapunov 관점에서 stable한 Gain 설정
외란을 제거하기 위해 Control Input에 추가

## Slide 12: Sliding Mode Control
Control Input 설정
  안정적인 제어를 위해 차량의 Yaw rate()가 Neutral Steer가 되도록 설정
  예측할 수 있느냐에 따라 컨트롤 Input을 두개로 구할 수 있음
  예측을 할 시 Switching Term의 Gain()을 작게 할 수 있고 이는 Chattering 현상을 감소 시킬 수 있음
예측 O
예측 X

## Slide 13: Long Short-Term Memory
Control
Long Short-Term Memory(LSTM)
  Serial Data에 효과적으로 작동하는 ML Model
  Formula Student 을 위해 최소한 작은 모델을 지양
LSTM Model

## Slide 14: Long Short-Term Memory
데이터 수집
  실제 데이터 수집이 어려움, 이에 가상환경 시뮬레이션 CarMaker 사용
  CarMaker에서 제공하는 Formula Student 차량 사용
Formula Student Vehicle
CarMaker 11.2ver

## Slide 15: Long Short-Term Memory
데이터 수집
  Input Data는 Sensitivity Analysis 기법 중 하나인 Boruta Algorithm을 사용하여 선정
  전체 수집 가능 데이터 중 Velocity, Motor Torque(FL,FR,RL,RR), ay, Roll Vel, Yaw Vel, Steer angle 총 9개를 선정
  Output Data로는 선정 하여 지도학습 진행

## Slide 16: Long Short-Term Memory
LSTM Test Set결과
  Test Set중 예측과 실제 값 차이가 최대 1250[Nm]까지 발생
  평균적으로 250[Nm]차이를 보이며 준수한 예측 성능을 보임

## Slide 17: Simulation and Result
Simulation 설정
  LSTM을 사용하지 않은 모델과 사용한 모델 결과 비교를 통해 성능 향상 확인
  두 모델 모두 1000의 Gain 여유를 두어서 세팅
  LSTM을 사용할 경우 Test Set의 오차가 1250[Nm] 이므로 Gain을 2250(1000+1250)으로 설정
  LSTM을 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 의 최댓값을 넘어야 함
  수집 데이터 중 의 최댓값은 3600[Nm]으로 LSTM을 사용하지 않은 모델의 경우 Gain을 4600(3600+1000)으로 설정

## Slide 18: Simulation and Result
CarMaker Simulation – Sinus Test
  일정한 주기로 handle 조작 Test
  Saturation이 되었을 때, Chattering 현상 감소
  특정 구간에서 더 잘 수렴하는 것을 확인

## Slide 19: Simulation and Result
CarMaker Simulation – Track Test
  CarMaker에서 제공해주는 기본 주행 모드를 사용하여 레이싱 트랙에서 Test를 진행

## Slide 20: Simulation and Result
CarMaker Simulation – Track Test
  출력 분배로 만들 수 있는 최대치 이상으로는 수렴할 수 없는 한계가 존재
  목표 값 변동이 심한 상황에서 LSTM 결과도 함께 불안정해지면서 성능이 감소하는 것을 확인

## Slide 21: Simulation and Result
결론
  LSTM을 통해 차량의 불확실성 부분을 예측할 수 있었음
  LSTM 적용한 SMC 제어기의 를 더 잘 수렴하는 것을 통해 성능 향상을 확인
  하지만 목표 값의 변동이 심할 때 LSTM 예측 성능이 떨어지면서 제어성능 감소를 확인 이를 해결할 추가방안이 필요
during a sinus steers for the controlled vehicle

## Slide 22: Thank You!